## Slide 1
INVESTIGAÇÃO DE INCIDENTE - ICAM
Código: | FM-SES-063
Nº da revisão: | 00
Elaborador: | Daniela Cristina de Castro
Aprovador: | Rubens Bechara Junior
Data da aprovação: | 07/10/2020
Periodicidade da revisão: | Anual
Abrangência: | Corporativa
Classificação: | Público

## Slide 2
DADOS
Evento
Registro Fotográfico

## Slide 3
ICAM - EVENTO
Informações Gerais |  |  | 
Data da ocorrência: | Horário: |  | Local:
Data da Investigação (início): |  | Data de Investigação (final): | 
Classificação da Ocorrência: |  | Potencial de Gravidade: | 
Gerência: |  | Programa: | 
Descrição: |  |  | 
DEVE SER DESCRIÇÃO DETALHADA, INSERIR DADOS “ESTATÍSTICOS” (dia, horário, função, tempo de empresa etc)

## Slide 4
O evento ocorreu no pátio de tubos da empresa, no centro da cidade de Governador Valadares – MG.

## Slide 5
O local é utilizado como depósito de tubos que são utilizados nas atividades da Adutora.

## Slide 6
1. Operador do Munck / 2. Ajudante de Içamento / 3. Ajudante de Içamento (acidentado) / 4. Ponto de fixação da lança hidráulica com lança de estágio manual (sem travamento).
Obs.: Modelo de fixação com pino e contrapino e trava “cupilha quebra dedo”
1
3
2
4
4

## Slide 7
ETAPA 1 - AÇÕES IMEDIATAS
Entrevistas
Garantia da segurança do local

## Slide 8
ICAM - ENTREVISTAS
N | Nome | Função | Envolvimento no evento | Relato
1. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Motorista e operador de munck | Acidentado | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. | XXXXXXXXXXXXXXXX | Encarregado | Responsável pela atividade | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. |  |  |  | 
4. |  |  |  | 
5. |  |  |  | 
6. |  |  |  | 

## Slide 9
ICAM - AÇÕES IMEDIATAS
N | Ação
1 | Bloqueio do caminhão munck
2 | Paralisação imediata de todas as atividades semelhantes
3 | Reunião com a equipe para divulgação do evento
4 | Encaminhamento do acidentado para atendimento médico externo

## Slide 10
ETAPA 2 - PLANEJAMENTO
Equipe de investigação
Planejamento de ações

## Slide 11
ICAM - PLANEJAMENTO DA INVESTIGAÇÃO
EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO |  | 
Nome | Função | Empresa
1. |  | 
2. |  | 
3. |  | 
4. |  | 
5. |  | 
6. |  | 
7. |  | 
8. |  | 
9. |  | 
10. |  | 
11. |  | 
12. |  | 
13. |  | 
14. |  | 

## Slide 12
07/06/2019
10/06/2019
Avaliação/ Aprovação/ Divulgãção
Evento
Comunicação
Investigação
13/06/2019 (Início)
24/06/2019 (Término)
27/06/2019
N | Ação | Responsável | Prazo
1 | Elaborar cronograma de reuniões de investigação e planejar recursos |  | 
2 | Designar responsáveis pelas ações |  | 
3 | Coletar relatos (depoimentos de envolvidos, SESMT, especialistas, atividade, cronologia etc) e elaborar descrição detalhada do evento |  | 
4 | Coletar evidências documentais (atividade: APT, PTP, check list pré-operacional, laudos etc/ pessoas: experiência, capacitação, autorizações, processo de mobilização/ equipamentos: processos de mobilizações, histórico de manutenções/ sistema: procedimentos, check lists, registros de desvios) |  | 
5 | Coletar dados específicos (registros fotográficos do local, do equipamento, do entorno, referências geográficas, informações das atividades e interfaces, consulta à legislações, manuais de equipamentos etc) |  | 
6 | Avaliar informações coletadas, responder questionamentos do brainstorming |  | 
7 | Realizar verificação da atividade |  | 
8 | Elaborar diagrama ICAM |  | 
9 | Elaborar plano de ação e lições aprendidas |  | 
10 | Elaborar apresentação ICAM |  | 
11 | Elaborar relatório de investigação |  | 
ICAM - PLANEJAMENTO DA INVESTIGAÇÃO

## Slide 13
ETAPA 3 – COLETA DE DADOS
Coleta de informações
Brainstorming

## Slide 14
(05/06/19) Caminhão munck é deslocado para manutenção preventiva para lubrificação das lanças hidráulicas em oficina especializada
(06/06/19) Caminhão Munck (período da manhã), retorna a oficina para continuidade da manutenção no reparo na válvula de retenção da lança hidráulica
(06/06/19) TST da empresa realiza verificação das travas da lança, porém não possui registro formal
(06/06/19) Caminhão Munck (período da tarde) trabalha normalmente até as 17:30, para descarregamento de 5 caminhões de tubos
(06/06/19) Caminhão Munck no final do expediente, é guardado no posto de combustível, onde passa a noite
Durante manutenção operador de caminhão munck relata lentidão no recolhimento da lança hidráulica
Programado retorno à oficina no dia 06/06/19 para verificação do retentor da válvula hidráulico
Após manutenção preventiva da lança o caminhão foi deslocado para o posto de combustível onde passou a noite
Linha do tempo
Por que
Caminhão realiza manutenção no período da manhã. Liberado para trabalho.
Os dispositivos de travamento foram verificados após manutenção, porém sem registro.
No período da tarde o munck realiza o descarregamento de 5 caminhões de tubos até às 17:30
S
N
Fatores contributivos
Fatores não contributivos
S
N
N
N
S
N
ICAM – LINHA DO TEMPO

## Slide 15
ICAM – LINHA DO TEMPO
(07/06/19) Caminhão munck (período da manhã) foi deslocado até o fornecedor de blocos de concreto para carregamento, mas devido à indisponibilidade da ponte rolante do fornecedor a atividade não foi utilizada
(07/06/19) Caminhão munck (período da manhã) foi deslocado para o Pátio 1 – Santa Rita, para realizar o descarregamento de tubos
(07/06/19 – 12:00) Início da atividade de descarregamento operador de caminhão guindauto realizou o posicionamento do caminhão patolando de forma a nivelar o equipamento e solicitou junto à equipe de movimentação de cargas a instalação do isolamento previsto no plano de içamento
(07/06/19) Retirou a lança do berço, realizou destravamento do moitão para início da operação e posicionou a lança de forma a facilitar o acoplamento do acessório de içamento
(07/06/19) Dois funcionários se posicionaram ao lado da lança para acoplamento da argola de içamento do moitão
Atividade não foi realizada pois a ponte rolante estava danificada
Caminhão deslocado para o pátio de Santa Rita para realizar carregamento de tubos
(07/06/19) Equipamento estava sendo operado sem o travamento (pino e contrapino) da 5ª lança (estágio manual)
Dispositivo de trabamento “cupilha quebra dedo” pode soltar-se involuntariamente com a operação e translado do munck
Linha do tempo
Por que
S
N
Fatores contributivos
Fatores não contributivos
Check list de verificação realizado diariamente, não certifica as condições da lança do equpamento
PCRC-09 não contempla o risco de deslocamento involuntário da lança
Falta do pino de travamento leva o deslocamento involuntário da lança com estágio manual
S
S
N
N
N
S
Equipe de içamento envolvida realiza o isolamento da área de trabalho
Operador realiza a retirada da lança do “berço” de descanso do munck e não percebe a falta da trava da lança de estágio manual
Equipe de içamento desconhece e não avalia o risco de deslocamento involuntário da lança e os dois empregados que atuariam na corda ficam ao lado da lança para acoplar o dispositivo
Lança desloca involuntariamente pela falta de travamento
Empregado ao ser alertado sobre o deslocamento se desloca institivamente em direção à “linha de fogo” da lança em movimento e é atingido neste momento
N
N
S
N
S

## Slide 16
COLETA DE DADOS - PROCEDIMENTO
N | Pergunta | Resposta | Fonte (nome/empresa) | Probabilidade
1. |  |  |  | 
2. |  |  |  | 
3. |  |  |  | 
4. |  |  |  | 
5. |  |  |  | 
6. |  |  |  | 
7. |  |  |  | 
8. |  |  |  | 
l | Pouco Provável | l | Provável | l | Muito Provável

## Slide 17
COLETA DE DADOS - AMBIENTE
N | Pergunta | Resposta | Fonte (nome/empresa) | Probabilidade
1. |  |  |  | 
2. |  |  |  | 
3. |  |  |  | 
4. |  |  |  | 
5. |  |  |  | 
6. |  |  |  | 
7. |  |  |  | 
8. |  |  |  | 
l | Pouco Provável | l | Provável | l | Muito Provável

## Slide 18
COLETA DE DADOS - PESSOAS
N | Pergunta | Resposta | Fonte (nome/empresa) | Probabilidade
1. |  |  |  | 
2. |  |  |  | 
3. |  |  |  | 
4. |  |  |  | 
5. |  |  |  | 
6. |  |  |  | 
7. |  |  |  | 
8. |  |  |  | 
l | Pouco Provável | l | Provável | l | Muito Provável

## Slide 19
COLETA DE DADOS - EQUIPAMENTOS
N | Pergunta | Resposta | Fonte (nome/empresa) | Probabilidade
1. |  |  |  | 
2. |  |  |  | 
3. |  |  |  | 
4. |  |  |  | 
5. |  |  |  | 
6. |  |  |  | 
7. |  |  |  | 
8. |  |  |  | 
l | Pouco Provável | l | Provável | l | Muito Provável

## Slide 20
PROCESSOS | PRETENDIDO | NORMAL |  | DE FATO | 
 |  | Descrição | Status | Descrição | Status
PESSOAS | Equipe de içamento fora da linha de fogo durante movimentação dos equipamentos | Equipe de içamento fica fora da linha de fogo da lança |  | Ajudante de içamento após ser alertado da movimentação involuntária da lança, corre em direção da linha de fogo da lança em movimento | 
 | Aproximação para conectar acessório de içamento ao moitão, ficando fora da linha de fogo do equipamento | Aproximação para conectar acessório de içamento ao moitão, ficando fora da linha de fogo do equipamento |  | Aproximação para conectar acessório de içamento ao moitão, ficando fora da linha de fogo do equipamento | 
 | Empregados entendem como risco permanecerem próximos à lança do equipamento mesmo sem carga | Empregados permanecem ao lado do lança e não avaliam como risco o deslocamento involuntário |  | Empregados permanecem ao lado do lança e não avaliam como risco o deslocamento involuntário | 
EQUIPAMENTO | Operação de içamento com Munck com pino e contrapino de Travamento ("cupilha quebra dedo") da lança estágio manual | Operação de içamento com pino e contrapino de travamento da lança de estágio manual |  | Operação realizada sem pino e contrapino de travamento da lança de estágio manual | 
PROCEDIMENTO | Verificação inicial de mobilização e periódica do travamento da lança do equipamento | Não realizar a verificação das travas da lança com estágio manual |  | Não realizar a verificação das travas da lança com estágio manual | 
ORGANIZACIONAL | Processos de avaliação e verificação contemplam o risco de movimentação involuntária da lança do equipamento | Processo não contempla o risco para deslocamento involuntário da lança |  | Processo não contempla o risco para deslocamento involuntário da lança | 
AMBIENTE | ------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | NA | --------------------------------------------------------------------- | NA
Atende
Não atende
ICAM – VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE

## Slide 21
PROCESSOS | DE FATO | 
 | Descrição | Status
PESSOAS | Ajudante de içamento após ser alertado da movimentação involuntária da lança, corre em direção da linha de fogo da lança em movimento | 
 | Aproximação para conectar acessório de içamento ao moitão, ficando fora da linha de fogo do equipamento | 
 | Empregados permanecem ao lado do lança e não avaliam como risco o deslocamento involuntário | 
EQUIPAMENTO | Operação realizada sem pino e contrapino de travamento da lança de estágio manual | 
PROCEDIMENTO | Não realizar a verificação das travas da lança com estágio manual | 
ORGANIZACIONAL | Processo não contempla o risco para deslocamento involuntário da lança | 
AMBIENTE | --------------------------------------------- | NA
Atende
Não atende
Falta de percepção de riscos
Treinamento ineficaz
Monitoramento ineficaz
Não há política de segurança clara e incentivada pela alta direção da empresa
Falta de percepção de riscos
Treinamento ineficaz
Monitoramento ineficaz
Não há política de segurança clara e incentivada pela alta direção da empresa
Empregados não verificou travamento
No procedimento não consta esta obrigatoriedade
ICAM – ANÁLISE DA ATIVIDADE

## Slide 22
ETAPA 4 – ORGANIZAÇÃO DE DADOS
Linha do tempo
Verificação da atividade
Análise da atividade

## Slide 23
ETAPA 5 – ANÁLISE DO ICAM

## Slide 24
Movimentação da Lança do caminhão Munck atinge empregado
A facilidade de desprendimento involuntário da trava do contra do contrapino da lança é desconhecida por todas
FATORES ORGANIZACIONAIS
FATORES DA TAREFA/ AMBIENTAIS
AÇÕES INDIVIDUAIS/ EQUIPE
PROTEÇÕES AUSENTES/ FALHAS
Na avaliação diária do equipamento, não contempla a verificação de travas das lanças manuais
Trava do contrapino (“cupilha quebra dedo”) pode soltar involuntariamente
O risco de deslocamento involuntários da lança, não é avaliado para atividade com caminhão munck
No PCRC 09 não possui item de verificação para travamento da lança de estágio manual
Operador do Munck não possui rotina de verificação do travamento das lanças manuais
Empregados envolvidos no içamento, não verificaram a existência do travamento dos estágios manuais da lança
Falta de pino e contrapino para travamento da lança com estágio manual
ICAM – DIAGRAMA

## Slide 25
ETAPA 6 – AÇÕES
Ações preventivas
Ações corretivas

## Slide 26
N | Descrição | Como | Evidências | Prazo | Responsável (nome e empresa) | Status
1. | Inserir no PCRC 09 e anexos, a verificação de travamento das lanças com estágios manuais, estabelecendo medidas de controle para as travas (check list de verificação para liberação do equipamento, TAG, check list diário para operador e teste sem carga para verificação operacional da lança) | Equipe de gestão da gerência de Segurança realizará a revisão, apresentará para aprovação da Renova. Após a aprovação será realizada a divulgação para todo o Projeto. | Procedimento e vistorias revisadas Atas de reuniões Email de envio dos procedimentos revisados | 28/06/19 | Daniela Castro (Renova) | 
2. |  |  |  |  |  | 
3. |  |  |  |  |  | 
4. |  |  |  |  |  | 
5. |  |  |  |  |  | 
6. |  |  |  |  |  | 
7. |  |  |  |  |  | 
8. |  |  |  |  |  | 
ICAM – PLANO DE AÇÃO
l | Resolvida | l | Em Andamento | l | Atrasada

## Slide 27
ETAPA 7 – RESULTADO

## Slide 28
ANEXOS